Утверждено

Приказом от  г. №_-од__

директор МКУ «ЛМЦРБ»

____________________  Кузнецова М.А.

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Муниципального казённого учреждения

«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»

г. Лодейное Поле

2023 год.

Приложение N 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

_________________________

Муниципальное казённое учреждение

«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»

__________________________

(наименование организации)

| Полное наименование организации | Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МКУ «ЛМЦРБ», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения платежей за потребление воды, тепла и электроэнергии. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости. |
| Задачи программы | Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования организации. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Финансирование Программы осуществляется в рамках текущего бюджетного финансирования МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» без привлечения дополнительных финансовых средств. Общий объем финансирования Программы составляет 1,04 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 0,0 тыс. рублей. 2024 год – 1,04 тыс. рублей. 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды. Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе. |

Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## 1. Значение целевых индикаторов

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | Тыс. кВт*ч | 14,55 | 13,85 | 13,43 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | 101,5 | 98,45 | 95,54 |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | тонн | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | 67,9 | 65,86 | 63,88 |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | л | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Количество вводов ГВС, всего | шт | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Количество вводов ХВС, всего | шт | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Численность сотрудников | чел | 16 | 16 | 16 |
| 18 | Общая площадь учреждения | м2 | 466,5 | 466,5 | 466,5 |

2. Значение целевых показателей

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тыс. кВт ч/кв. м | 0,031 | 0,029 | 0,028 |
| 2 | Удельное потребление холодной воды ( в расчете на 1 штатную ед.) | куб.м/чел | 4,24 | 4,11 | 3,99 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период, | Гкал/кв.м | 0,217 | 0,211 | 0,204 |

На основании Постановления Правительства РФ от 07 октября 2019 г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых или дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», и расчётов целевого уровня снижения потребления ресурсов, выполнение показателей по помещениям учреждения:

Центральная городская библиотека (пр. Ленина, д.14)

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление холодной воды,м3/чел | 3,11 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,62 | 12,1 | 11% | 9% | 18,06 | 17,50 | 16,94 |

Городская библиотека №1 им. А.Н. Чепурова (пр. Октябрьский, д.67)

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление холодной воды,м3/чел | 10,0 | 4,1 | 59% | 9% | 9,7 | 9,4 | 9,1 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 19,10 | 12,1 | 36% | 9% | 18,52 | 17,95 | 17,38 |

Городская библиотека №2  (пр. Набережная, 17, корп.2)

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление холодной воды,м3/чел | 2,5 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 24,37 | 12,1 | 49% | 9% | 23,63 | 22,90 | 22,17 |

Отдел комплектования и обработки литературы (пр. Урицкого, д.20)

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление холодной воды,м3/чел | 3,0 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 47,86 | 12,1 | 75% | 9% | 46,42 | 44,98 | 43,55 |

Приложение N 3 к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Мероприятия по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Мероприятия по системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (6 шт.) |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | 0,48 | 628,36 | кВт. | 7728,83 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ламп люминисцентных на светодиодные (7 шт.) |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | 0,56 | 69,14 | кВт. | 850,42 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | Тыс. кВт ч |  | X | 1,04 | X | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Мероприятия по системе водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию Всего по мероприятиям |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

- ежегодную  подготовку  отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и стоимостном выражении.

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│     КОДЫ      │

├───────────────┤

на 1 января 20__ г.         Дата │               │

├───────────────┤

│               │

Наименование организации _________________________        └───────────────┘

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Директор                         ___________________   __________________

(подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)            ___________________   __________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

Бухгалтер                        ___________________   __________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│     КОДЫ      │

├───────────────┤

на 1 января 20__ г.         Дата │               │

├───────────────┤

│               │

Наименование организации _________________________        └───────────────┘

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Директор                         ___________________   __________________

(подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)            ___________________   __________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

Бухгалтер                        ___________________   __________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение №6

К Программе по энергосбережению

и  повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

# Краткая характеристика объекта.                                                                                                                                                            Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

## Краткая характеристика учреждения

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области № 1245 от 01.07.2011 года было создано муниципальное казенное учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека».

Предметом деятельности Учреждения является предоставление библиотечно-информационных услуг населению.

Имущество (здания, помещения структурных подразделений) Учреждения находится в собственности муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления или передано в безвозмездное пользование:

1.Центральная районная библиотека МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» – занимает часть 1 этажа в 3-х этажном жилом кирпичном здании. Находится по адресу Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.14

Помещение нежилое, общая площадь 214,3 кв.м. Строительный объем здания- 750,05 куб.м.. Материал стен – кирпич, остекление – однокамерные стеклопакеты, окна в деревянных рамах.

В здании имеется центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, газа нет, горячей воды нет. Здание оснащено приборами учета расходуемой холодной воды и электроэнергии. Вода используется в хозяйственных (для уборки помещений) и санитарно-гигиенических целях.

Согласно договору МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» оплата за потребление энергоресурсов входит в обслуживание учреждения.

2. Отдел комплектования и обработки литературы – занимает помещение на 1 этаже в 5-ти этажном жилом кирпичном здании. Находится по адресу Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д.20.

Помещение нежилое, год постройки здания 1975 год. Общая площадь 61,0 кв.м. Строительный объем здания – 152,5 куб.м.. Материал стен – кирпич, остекление – однокамерные стеклопакеты.

В помещении имеется центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, газа нет, горячей воды нет. Здание оснащено приборами учета расходуемой холодной воды и электроэнергии. Вода используется в хозяйственных (для уборки помещений) и санитарно-гигиенических целях.

3. Городская библиотека №1 им А.Н.Чепурова – 1-этажное отдельно стоящее здание. Находится по адресу: Ленинградская область, пр. Октябрьский, д.67.

Здание нежилое, год постройки здания 1991 год. Общая площадь 133,8 кв.м. Строительный объем здания – 323,3 куб.м.. Материал стен – блочный, остекление – однокамерные стеклопакеты.

В здании имеется центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, газа нет, горячей воды нет. Здание оснащено приборами учета расходуемой холодной воды и электроэнергии. Вода используется в хозяйственных (для уборки помещений) и санитарно-гигиенических целях.

4. Городская библиотека №2 – занимает помещение на 1 этаже в 5-ти этажном жилом крупнопанельном здании. Находится по адресу: Ленинградская область, пр. Набережная, 17, корп.2.

Помещение нежилое, год постройки здания 1991 год. Общая площадь 57,4 кв.м. Строительный объем здания – 143,5 куб.м.. Материал стен – железобетон, остекление – однокамерные стеклопакеты.

В помещении имеется центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, газа нет, горячей воды нет. Здание оснащено приборами учета расходуемой холодной воды и электроэнергии. Вода используется в хозяйственных (для уборки помещений) и санитарно-гигиенических целях.

Штатная численность выше перечисленных подразделений МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» составляет 16 человек.

Сотрудниками используется следующая оргтехника: компьютеры (14), ноутбук (1), а также бытовая техника: микроволновая печь (2), электрические чайники (5).

## Общие показатели деятельности за предыдущий период

В таблице  представлены основные показатели деятельности учреждения, включающего в т.ч. перечисленные объекты, за  2022  год.

| Наименование | Единица измерения | Факт 2022 г. | Лимиты на 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) | Библиотечно-информационные услуги |
| --- | --- |
| 2. Годовой объем финансирования на содержание учреждения | тыс. руб. |  |
| 3. Количество пользователей | Чел. | 4794 |
| 4. Среднегодовая численность работников | Чел. | 16 |
| 5. Потребление энергетических ресурсов, всего | тыс. т у.т. |  |
| 6. Потребление электрической энергии, всего В натуральном выражении В денежном выражении | Тыс. кВт.ч. Тыс.руб. | 10,867 123,936 | 14,55 171,44 |
| 7. Потребление тепловой энергии, всего В натуральном выражении В денежном выражении | Гкал Тыс.руб. | 98,667 301,740 | 101,5 301,74 |
| 8. Потребление воды, всего В натуральном выражении В денежном выражении | Тыс. куб.м. Тыс.руб. | 0,062 2,912 | 0,0679 2,96 |

## Характеристика энергетического хозяйства

Основной задачей энергетического хозяйства является надежное и бесперебойное обеспечение учреждения всеми видами энергии установленных параметров при минимальных затратах. Объем и структура потребляемых энергоресурсов зависят от вида оказываемых услуг учреждения, характера технологических процессов, а также связей с районными энергосистемами. В задачу энергетического хозяйства входят также выполнение правил эксплуатации энергетического оборудования, организация его технического обслуживания и ремонта, проведение мероприятий, направленных на экономию энергии и всех видов топлива, а также мероприятий по совершенствованию и развитию энергохозяйства предприятия. Энергетическое хозяйство учреждения включает в себя системы отопления, водоснабжения и электрической энергии.

Система электроснабжения

Граница балансовой принадлежности отражена в таблице.

| № п/п | Наименование | Число вводов | Источник питания | Наименование и № питающей ВЛ (КЛ) | Граница балансовой принадлежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека | 1 | ПС - 266 | Ф. 266-05 | На контактном соединении КЛ-0,38кВ |
| 2. | Отдел комплектования и обработки литературы | 1 | ТП-33 | Ф. 266-09 основной | На контактном соединении КЛ-0,4кВ |
| 3. | Городская библиотека №1 | 1 | ТП-30 | Ф. 266-03 - основной | На контактном соединении ВЛ-0,4 кВ |
| 4. | Городская библиотека №2 | 1 | ТП-36 | Ф. 266-16 - основной | На контактном соединении КЛ-0,4 кВ |

Система электроснабжения трехфазная. Коммерческие приборы учета электрической энергии установлены на все вводы электрической энергии. Приборов учета с нарушенными сроками поверки и нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов нет.

Освещение в зданиях осуществляется посредством  89 осветительных приборов, использующихся для внутреннего освещения зданий.

Таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт | Вводов, оснащенных приборами учета, шт | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 4 | 4 | 100 |
| Тепловая энергия | 4 | 0 | 0 |
| Водоснабжения | 4 | 4 | 100 |

Система теплоснабжения

Теплоснабжающая организация – Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТЭК».

Граница балансовой принадлежности отражена в таблице

| № п/п | Наименование | Число вводов | Граница балансовой принадлежности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека | 1 | Наружная сторона стены здания |
| 2. | Отдел комплектования и обработки литературы | 1 | Наружная сторона стены здания |
| 3. | Городская библиотека №1 | 1 | Наружная сторона стены здания |
| 4. | Городская библиотека №2 | 1 | Наружная сторона стены здания |

Тип местных нагревательных приборов системы отопления: чугунные и алюминиевые радиаторы. Усредненная расчетная температура воздуха в зданиях 18 ºС. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -10,5 ºС. Продолжительность отопительного сезона 240 суток. Температурный график сетевой воды 70-95. Приборов учета с нарушенными сроками поверки и нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов нет. Фактическое потребление тепловой энергии за 2019 год, согласно оплаченным счетам, составило 102,7Гкал. Нормативное потребление тепловой энергии за год необходимое для отопления занимаемой площади составляет 105,4Гкал. Превышения годового фактического потребления от нормативного значения нет.

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжающая организация - ООО «Водоканал».

Границы балансовой принадлежности отражены в таблице

| № п/п | Наименование | Число вводов | Граница эксплуатационной ответственности устанавливается: Водопровод – по присоединению к центральному водоснабжению Канализация – по присоединению к уличному канализационному коллектору в колодце. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека | 1 |  |
| 2. | Отдел комплектования и обработки литературы | 1 |  |
| 3. | Городская библиотека №1 | 1 |  |
| 4. | Городская библиотека №2 | 1 |  |

Система водоснабжения  централизованная, водоотведения – местная (канализационный колодец). Температура холодной воды 5 ºС. Коммерческие приборы учета воды установлены на все вводы в зданиях. Фактическое потребление воды, согласно выставленным счетам, составляет 62 м3.

# Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для учреждений                                                                                   в соответствии с требования законодательства Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |
|  | Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |
|  | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |
|  | Оснащенность приборами учета ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Оснащенность приборами учета ТЭ | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 |

Потенциал энергосбережения

и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

- Организационные и технические мероприятия

- Назначение ответственных лиц за энергосбережение;

- Назначение ответственных лиц за профилактический осмотр оборудования систем энергосбережения и узлов учета энергоресурсов;

- Проведение обучения ответственных лиц на курсах повышения квалификации по теме «Повышение энергоэффективности, энергосбережение и внедрение энергоменеджмента»;

- Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов;

- Проведение совещаний, семинаров, выставок, смотров-конкурсов по энергосбережению;

- Информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации);

- Разработка инструкций, табличек и памяток по энергосбережению (закрытие окон и дверей, выключение света и электроприборов и пр.);

- Проведение разъяснительных бесед по снижению количества электроприборов личного потребления (чайники, зарядные устройства и т.д.)

- Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета в установленные сроки, проверка их технического состояния;

- Организация и соблюдение режима экономии электроэнергии путем  отключения освещения в светлое время суток;

- Разработка и соблюдение режимов работы электрооборудования;

- Мониторинг выполнения программы энергосберегающих мероприятий, а также потребления энергоносителей и воды по приборам учета;

- Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования;

- Мониторинг тарифов на поставку энергетических ресурсов;

- Мониторинг технического состояния приборов учета  потребления энергии и энергоресурсов;

- Мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- Организация финансового и бухгалтерского учета  при реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- Проведение комплексной уборки помещений (в т.ч. мытье окон, светильников) ежемесячно.

- Проведение промывки, гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, сооружениях, не оснащенных автоматическим ИТП.

Совокупность данных мероприятий позволит повысить энергограмотность среди персонала.

Расчет предполагаемой экономии

На базовый период 2023-2025 годы объемы предполагаемого снижения потребления электроресурсов в результате внедрения организационных мероприятий составит около 1% от общего потребления, а именно  0,14 тыс. кВтч. Экономия по тарифу 12,3 руб/вВтч. , что составит 1,72 тыс. руб.

- Замена ламп  освещения на светодиодные аналоги

Светодиодное освещение – одно из перспективных направлений технологий освещения. Мягкий рассеянный свет, длительный срок службы и высокая экономия – главные причины, по которым светодиодная лампа выигрывает по сравнению с другими вариантами.

Произведены расчеты использования ламп различных видов:

- Нормативное потребление лампы накаливания в 60 Вт в год составляет 118,56 кВтч.

247 рабочих дней * 8 часов =1976 часов использования 1 лампочки

1976 ч.* 0,06 кВтч.= 118,56 кВт.

- Нормативное потребление люминесцентной или энергосберегающей лампочки в 12 Вт (соответствующей лампе накаливания 60 Вт) составит в год 23,71 кВт.

247 рабочих дней * 8 часов =1976 часов использования 1 лампочки

1976 ч.* 0,012 кВтч.= 23,71 кВт.

- Нормативное потребление светодиодной лампочки  в 7 Вт (соответствующей лампе накаливания 60 Вт) составит в год 23,71 кВт.

247 рабочих дней * 8 часов =1976 часов использования 1 лампочки

1976 ч.* 0,007 кВтч.= 13,833 кВт.

|  | Энергосберегающая | да |
| --- | --- | --- |
|  | Тип цоколя | E27 |
|  | Мощность | 7 Вт |
|  | Цветовая температура | 4000 К |
|  | Свет | дневной белый |
|  | Напряжение | 220-240 В |
|  | Световой поток | 650 лм |
|  | Эквивалент лампы накаливания | 60 Вт |
|  | Особенности | матовая |
|  | Площадь освещения | 2.33 м2 |
|  | Срок службы | 30000 ч |

Необходимо заменить 6 ламп накаливания на светодиодные.

Затраты электроэнергии в год при использования 6 ламп накаливания:

118,56 кВтч * 6 = 711,36 кВт.

Затраты электроэнергии в год при использования 6 ламп светодиодных:

13,833* 6 = 82,998 кВт.

Экономия в год при замене составит 628,36 кВт.

Необходимо заменить 7 ламп люминесцентных на светодиодные.

Затраты электроэнергии в год при использования 7 ламп люминесцентных:

23,71 кВтч * 7 = 165,97 кВт.

Затраты электроэнергии в год при использования 7 ламп светодиодных:

13,833* 7 = 96,83 кВт.

Экономия в год при замене составит 69,14 кВт.

Экономия (Э) при замене всех 13 ламп составит 697,5 кВт.,  в денежном выражении составит 8,579 тыс. руб. в год.

Капиталовложения (К) составят 13 шт. * 80 руб./шт.= 1,040 тыс. руб.

Срок окупаемости составит:

Т ок = К/Э = 1,040 /8,579= 0,12 года.

Необходимо отметить, что при росте тарифов на электрическую энергию (до 15% ежегодно), срок окупаемости мероприятия снизится.

Сводная информация по предполагаемому энергосберегающему мероприятию

| Наименование и стоимость (на период составления отчета) средств для внедрения указанного мероприятия | Лампа светодиодная SmartBuy SBL 3000K, E27, A60, 13 Вт, 3000 К стоимостью 80 руб. |
| --- | --- |
| Сведения о грантах и субсидиях на внедрение рекомендуемого энергосберегающего мероприятия | Выделение грантов и субсидий на внедрение рекомендуемого энергосберегающего мероприятия не предусмотрено |
| Сведения о налоговых льготах после внедрения рекомендуемого энергосберегающего мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах | Налоговые льготы после внедрения рекомендуемого энергосберегающего мероприятия не предусмотрены |
| Объем финансирования рекомендуемого энергосберегающего мероприятия, в ценах на период составления отчета | 1,040 тыс. руб. |
| Годовая экономия используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) стоимостном выражениях, на энергосбережение и повышение энергетической эффективности которых направлено предполагаемое энергосберегающее мероприятие | В натуральном выражении: 697,5 кВт В стоимостном выражении: 8,579 тыс. руб. |
| Срок окупаемости рекомендуемого энергосберегающего мероприятия | 0,12 года |
| Рекомендуемая дата внедрения энергосберегающего мероприятия | Февраль 2024 г. |

# Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация МКУ «ЛМЦРБ». При реализации программных мероприятий руководитель учреждения:

- организует работу по управлению энергосбережением,

- определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере,

- несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов,

- назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий. Управление Программой регламентируется приказом учреждения, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год. Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются руководителем учреждения в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления. По согласованию с учредителем, определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. Информация ходе реализации и результатах программных мероприятий размещается на сайте учреждения в сети Интернет. Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в учреждении – один раз в квартал. По итогам работы, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы. Учреждение, до 15 января следующего за отчетным периодом года, представляют в Администрацию муниципального района отчет о ходе реализации Программы, по форме:

- Приложение №4 «ОТЧЕТ о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 20___г.»

- Приложение №5 «ОТЧЕТ о реализации мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 20___г.».